APSTIPRINĀTS:

SIA ,,Liepājas tramvajs”

Iepirkuma komisijas sēdē

2017.gada 20.janvārī, protokola Nr.2

LATVIJAS  REPUBLIKA

SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU

# “LIEPĀJAS TRAMVAJS”

Reģ.nr.42103005911, Rīgas ielā 54a, Liepājā, LV -3401, tālr.: 6 3424536, fakss: 63424546, e-pasts: ltramvajs@ltramvajs.lv

IEINTERESĒTO PERSONU SANĀKSME

2017.gada 17.janvāris

Norises vieta: SIA „Liepājas tramvajs”, Rīgas iela 54, Liepāja

plkst. 13:00

Sēdi vada

PASŪTĪTĀJS

SIA “Liepājas tramvajs”

valdes loceklis	 			Aigars PUKS

Sēdē piedalās:

PASŪTĪTĀJA pārstāvji			Aigars RAUDA

Uldis KLAKS-KLEINS

Ieinteresētās personas			Saskaņā ar pievienoto reģistrācijas lapu

| PASŪTĪTĀJS | SIA “Liepājas tramvajs” 05.01.2017. ir izsludinājusi atklātu konkursu būvdarbiem "Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepājā" (LT/2017/1). Būvprojektā ir paredzēts rekonstruēt tramvaja līniju un tai piegulošo teritoriju Lielās ielas posmā 600 m garumā no Liepājas Universitātes līdz Jaunai ostmalai Rīgas ielā, ieskaitot Tramvaja tiltu pār Tirdzniecības kanālu. Pretendentiem jāņem vērā, ka objekts atrodas pilsētas centrā un būvniecības laikā jānodrošina nepārtraukta sabiedriskā transporta, t.sk. tramvaja, kustība. |
| --- | --- |
| IEINTERESĒTĀ PERSONA | Būvprojekta rasējumos ir norādīta sliežu klase 60R1 un 62R1, bet tāmes formā – 60R2un 62R2. Lūdzam precizēt sliežu klasi un norādīt sliežu tērauda marku. |
| PASŪTĪTĀJS | Sliežu klase un tērauda marka ir norādīta Sliežu ceļu daļas (SC) skaidrojoša apraksta sadaļā "2.5.Prasības sliedēm". Taisnajos sliežu ceļu posmos un līknēs ar R≥200m, tiek paredzēts sliežu tips 60R1 ar tērauda apzīmējumu R260 (nerūdīts tērauds) atbilstoši LVS EN 14811+A1:2010 (E). Sliežu ceļu līknēs ar rādiusu mazāku par 200m iekšējai sliedei lietojamas rievsliedes 62R1 ar tērauda apzīmējumu R340GHT (rūdīts tērauds), bet ārējai sliedei lietojamas rievsliedes 60R1 ar tērauda apzīmējumu R260 (nerūdīts tērauds). Rūdītās sliedes 62R1 lietojamas arī tramvaju pieturvietās. Skaidrojošs apraksts pievienots SIA “Liepājas tramvajs” mājaslapā www.liepajas-tramvajs.lv, sadaļā “Iepirkumi”. |
| IEINTERESĒTĀ PERSONA | Būvprojekta TKT sadaļā izmantojamiem materiāliem ir norādīts konkrēts ražotājs. Vai ir pieļaujama ekvivalentu izmantošana? |
| PASŪTĪTĀJS | Nolikuma 3.21.3. punktā norādīts, ka Pretendents drīkst piedāvāt ekvivalentu. Pretendents piedāvā ekvivalentu iepirkuma procedūras laikā, pievienojot nolikumā noteikto informāciju piedāvājumam. Komisija pēc saņemtās informācijas pārbaudīs, vai materiāls ir atzīstams par ekvivalentu. Gadījumā, ja piedāvātais materiāls nebūs ekvivalents, piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu. |
| IEINTERESĒTĀ PERSONA | Vai būvdarbu izpildes termiņā ir ievērtēts iespējamais tehnoloģiskais pārtraukums? Kas to nosaka? |
| PASŪTĪTĀJS | Gan nolikumā, gan līgumprojektā ir iekļauti nosacījumi par tehnoloģisko pārtraukumu. Būvdarbu izpildes termiņā nav iekļauts tehnoloģiskais pārtraukums. Tehnoloģiskā pārtraukuma sākuma un beigu termiņu nosaka Pasūtītājs. |
| IEINTERESĒTĀ PERSONA | Vai Būvprojektā iekļautais DOP ir jāņem vērā izstrādājot DVP? |
| PASŪTĪTĀJS | Būvuzņēmējam jāņem vērā, ka DVP saskaņā ar nolikuma prasībām tiks vērtēts, līdz ar to tas var tikt izstrādāts detalizētāk, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un līguma nosacījumiem. Būvuzņēmējs var piedāvāt labākus pieejamos risinājumus darbu veikšanai, ņemot vērā sev pieejamos resursus. |
| IEINTERESĒTĀ PERSONA | Publicētajai Būvprojekta CD daļai nav pievienots paskaidrojuma raksts. |
| PASŪTĪTĀJS | Paskaidrojuma raksti tiks atsevišķi pievienoti SIA “Liepājas tramvajs” mājaslapā www.liepajas-tramvajs.lv, sadaļā “Iepirkumi”. |
| IEINTERESĒTĀ PERSONA | Vai satiksmes organizācijas plāns pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam būs jāsaskaņo? |
| PASŪTĪTĀJS | Satiksmes organizācijas plāns pirms būvdarbu sākšanas jāskaņo atbilstoši Liepājas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.33 “Par rakšanas darbu veikšanu Liepājas pilsētā”. Jāņem vērā, ka visas prognozējamās papildizmaksas, tai skaitā izmaksas neparedzētiem gadījumiem un visa veida riski, lai saskaņā ar līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodotu ekspluatācijā būvi atbilstoši konkursa nosacījumiem. Saskaņā ar Līgumprojektu, par Darbu tiek uzskatīti arī darbi, kas nav minēti būvprojektā vai Līguma pielikumos, bet kas ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai izpildītu būvprojektā minēto un lai nodrošinātu Būves normālu funkcionēšanu bez citu papildus darbu veikšanas, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem Būve paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas Būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas, t.sk. gan satiksmes organizācija būvdarbu laikā, gan būvlaukuma mobilizācijua, utml., jāievērtē gatavojot piedāvājuma tāmi. |
| IEINTERESĒTĀ PERSONA | Vai par derīgu tiks atzīta pieredze dzelzceļa kontakttīkla izbūvē? |
| PASŪTĪTĀJS | Pieredzei kontakttīklu izbūvei jāatbilst nolikuma 3.12.punkta prasībām attiecībā uz pretendentu un 3.15.2.punkta prasībām attiecībā uz piesaistīto būvdarbu vadītāju. Minētajos punktos nav noteikts, ka kontakttīkliem jābūt izbūvētiem tieši tramvaja sliežu ceļam. |

Sanāksme slēgta plkst. 13:30, ieinteresētās personas dodas uz objekta apskati.

| Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs | Aigars RAUDA |
| --- | --- |
| Protokolu sagatavoja | Uldis KLAKS-KLEINS |