APSTIPRINĀTS:

SIA ,,Liepājas tramvajs”

Iepirkuma komisijas sēdē

2018.gada 25.jūnijā

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

________________ A.Rauda

Ar grozījumiem, kas apstiprināti SIA ,,Liepājas tramvajs”

Iepirkuma komisijas sēdē 2018. gada 25.jūlijā

Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu

„Tramvaja vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU

IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS LT 2018/1

CPV KODS: 34622100-4

Liepāja, 2017

# VispārĪGĀ informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs LT 2018/1

  - Iepirkuma priekšmets ir tramvaja vagonu izgatavošana un piegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā. Iepirkuma procedūra ir sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu (turpmāk tekstā – Sarunu procedūra), kas tiek veikta saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu (turpmāk tekstā – Likums), Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumiem Nr.187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”, kā arī ņemot vērā šajā uzaicinājumā noteikto kārtību.

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas organizē iepirkuma procedūru un slēgs iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs):

| Pasūtītāja nosaukums | SIA “Liepājas tramvajs” |
| --- | --- |
| Adrese | Rīgas iela 54a, Liepāja, Latvija, LV-3401 |
| Reģ. Nr. | 42103005911 |
| Kontaktpersona | Tehniskais direktors Aigars Rauda |
| Tālruņa numurs | +371 63407264 |
| e-pasta adrese | ltramvajs@ltramvajs.lv |

  - Iepirkuma līguma izpilde tiek finansēta no Eiropas Savienības fondu un Pasūtītāja līdzekļiem.

  - Sarunu procedūras ,,Tramvaja vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā” uzaicinājums iesniegt piedāvājumu (turpmāk tekstā – Uzaicinājums) ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams Pasūtītāja mājas lapā internetā www.liepajas-tramvajs.lv un Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/).

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem, tai skaitā vienlaikus ar papildus informācijas nosūtīšanu kandidātam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju mājas lapā, internetā, kurā ir pieejami dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. Iepirkuma procedūras dokumenti tiek publicēti Pasūtītāja mājas lapā internetā www.liepajas-tramvajs.lv un EIS e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/).

  - Kandidāta pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ņemt to vērā, sagatavojot savu Piedāvājumu. Elektronisko iepirkumu sistēmā reģistrēta ieinteresētā persona var reģistrēties kā Uzaicinājuma saņēmējs; skaidrojumu sk. vietnē: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.

  - Sarunu procedūras norise

    - Sarunu procedūra ir izsludināta ar paziņojuma un atbilstošās dokumentācijas publicēšanu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv, Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī http://ted.europa.eu/, Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ un Pasūtītāja mājas lapā http://liepajas-tramvajs.lv/lv/iepirkumi.

    - 2018.gada 25.aprīlī komisija ir pieņēmusi lēmumu par sarunu procedūras "Tramvaja vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā" (LT 2018/1) kandidātu atlases rezultātiem, par atbilstošiem atzīstot:

Končar - Electric Vehicles Inc. (HR66253945791)

Modertrans Poznan Sp. z o.o. (PL7822343267)

    - Sarunu procedūras pirmajā kārtā atlasītos kandidātus komisija uzaicina iesniegt sākotnējo piedāvājumu. Piedāvājumu iesniedz tikai tie piegādātāji, kas atzīti par atbilstošiem kandidātu atlases rezultātā un uzaicināti iesniegt piedāvājumu.

    - Pēc sākotnējo piedāvājumu saņemšanas komisija izskata saņemtos piedāvājumus un

      - pieņem lēmumu par sarunu procedūras rezultātiem, ja konstatē, ka iesniegtie piedāvājumi vai kāds no tiem ir pilnībā atbilstošs Pasūtītāja vajadzībām un iespējām, kā arī iepirkuma procedūras nosacījumiem;

      - organizē sarunas ar pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumus, lai pārrunātu iesniegto piedāvājumu detaļas un atbilstību Pasūtītāja vajadzībām un iespējām, kā arī kā arī iepirkuma procedūras nosacījumiem. Par sarunu norises veidu, vietu un laiku komisija savlaicīgi informē pretendentus.

    - Pēc sarunu noslēguma komisija apstiprina tehniskās specifikācijas, līgumprojekta un citu iepirkuma procedūras dokumentu galīgo versiju un nosūta uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu tiem pretendentiem, kas atzīti par atbilstošiem kandidātu atlases rezultātā, iesnieguši sākotnējo piedāvājumu un piedalījušies sarunās.

    - Pēc piedāvājumu saņemšanas komisija izskata saņemtos piedāvājumus un nosaka sarunu procedūras uzvarētāju, kam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

    - Komisijai ir tiesības organizēt vairākas sarunu kārtas, ja tas nepieciešams sarunu procedūras sekmīgai norisei un Pasūtītāja vajadzībām un iespējām atbilstoša iepirkuma procedūras rezultāta sasniegšanai.

    - Informācija par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tiek nosūtīta tiem pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumu, atsaucoties uz komisijas nosūtīto uzaicinājumu.

  - Sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājumi iesniedzami Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018.gada 4.septembrim plkst.14:00.

    - Ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 44.panta pirmajā daļā noteikto, Piedāvājumi ir iesniedzami tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/). Pēc noteiktā termiņa vai ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie Piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Uzaicinājuma prasībām un tiks neatvērti atdoti iesniedzējiem.

    - Saņemtie Piedāvājumi tiks atvērti tūlīt pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atklātā sanāksmē Rīgas ielā 54a, Liepājā, Latvijā, SIA “Liepājas tramvajs” administrācijas ēkā.

    - Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas, reģistrējoties klātesošo personu reģistrācijas lapā.

    - Iesniegto Piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/).

    - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot kandidātu, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.

  - Piedāvājuma noformēšanas, iesniegšanas un formas prasības

    - Piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti:

      - Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Uzaicinājuma 1.pielikumā dotajai formai;

      - Paraksttiesības apstiprinoši dokumenti (izziņa, pilnvara vai cits dokuments);

      - Tehniskais piedāvājums saskaņā ar Uzaicinājuma 3.1. punktā noteikto saturu;

      - Pretendenta piedāvātā garantijas perioda nodrošināto iekārtu, saistību un pakalpojumu apraksts;

      - Piedāvājuma nodrošinājums.

    - Uzaicinājumā noteiktā informācija jānoformē normatīvajos aktos un Uzaicinājumā noteiktajā kārtībā un atbilstoši Uzaicinājuma pielikumos dotajām formām.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Piedāvājumā var iesniegt dokumentus arī citā valodā, ja tiem ir pievienots tulkojums latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild kandidāts.

    - Piedāvājumā un pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma iesniedz tikai tādus dokumentu oriģinālus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam un Elektronisko dokumentu likums, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma prasībām.

# Iesniedzot Piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu atvasinājumi. Apliecinājumu iekļauj piedāvājumā.

    - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu paraksta vismaz Finanšu piedāvājumu (Uzaicinājuma 1.pielikums) un Tehnisko piedāvājumu saskaņā ar Uzaicinājuma 3.1. punktā noteikto saturu. Dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai pilnvarota persona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko pievieno piedāvājuma dokumentiem.

  - Cita informācija

    - Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un ieinteresētiem piegādātājiem notiek pa e-pastu un pa pastu, kā arī EIS e-konkursu apakšsistēmā.

    - Ja kandidāta jautājums vai informācijas pieprasījums Pasūtītājam uz elektroniskā pasta adresi tiek nosūtīts ar drošu elektronisko parakstu vai tiek iesniegts EIS e-konkursu apakšsistēmā, oriģināla dokumenta nosūtīšana pa pastu nav nepieciešama.

    - Ja kandidāts laikus ir pieprasījis papildu informāciju par Sarunu procedūru, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pasūtītājs vienlaikus ar papildus informācijas nosūtīšanu kandidātam, kurš uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju Pasūtītāja mājas lapā internetā www.liepajas-tramvajs.lv un EIS e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/), kurās ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

    - Kandidāts sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts

    - Iepirkums tiek īstenots Eiropas Savienības fondu līdzfinansēta Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. Specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" projekta „Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija” ietvaros.

    - Iepirkuma priekšmets ir tramvaja vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā.

    - Atbilstoši Sarunu procedūras noteikumiem paredzēta 6 (sešu) vai 7 (septiņu) tramvaja vagonu iegāde 2.1.1.punktā minētā projekta ietvaros. Skaits tiek noteikts atkarībā no tramvaja vagona piedāvātās cenas un pieejamā finansējuma. Līgumprojektā paredzēts, ka Pasūtītājam ir tiesības iegādāties papildu tramvaja vagonus atbilstoši tādai pašai specifikācijai turpmāko 2 (divu) gadu laikā pēc pirmā vagona piegādes pabeigšanas. Papildu tramvaja vagonu iegāde būs iespējama, ja Pasūtītājam būs pieejams tam nepieciešamais finansējums. Maksimālais tramvaja vagonu skaits, kas var tikt iegādāts līguma ietvaros – 14 (četrpadsmit) tramvaja vagoni.

  - Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks

    - Iepirkuma līguma izpildes vieta (piegādes adrese) ir Rīgas iela 54a, Liepāja, Latvija.

    - Kopējais 2.1.1.punktā minētā projekta ietvaros veicamo tramvaja vagonu piegāžu termiņš – 34 (trīsdesmit četri) mēneši no līguma parakstīšanas, paredzot atsevišķu pirmā tramvaja vagona piegādi un pārbaudi pirms pārējo ražošanas uzsākšanas. Pasūtītāja noteiktais pirmā vagona piegādes termiņš ir 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas.

  - Apmaksas nosacījumi atbilstoši līguma projektam, kas ir Uzaicinājuma 5.pielikums

  - Garantijas nosacījumi: Tramvaja vagoniem jānodrošina vismaz 3 (trīs) gadu garantija.

# iesniedzamie dokumenti

  - Tehniskais piedāvājums

    - Tehniskā specifikācija, kura sagatavota atbilstoši Uzaicinājuma 5.pielikumā dotajai formai;

    - Līgumā paredzēto piegāžu izpildes kalendāra grafiks nedēļās, kurā norāda vagonu piegādes posmus un paredzētos izpildes termiņus vagonu piegādēm, darbinieku apmācībai, kā arī vagonu un iekārtu garantijas un uzturēšanas termiņus. Pretendentam, kuram sarunu procedūras rezultātā tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz precīzs piegāžu izpildes kalendāra grafiks un darbinieku apmācībā iesaistīto speciālistu noslodzes grafiks, norādot konkrētus izpildes datumus.

    - Līguma vadības organizācijas apraksts, kurā norāda informācija par personālu, kuru paredzēts iesaistīt piegādē, apmācību nodrošināšanā un garantijas laika uzturēšanā, norādot personālu, minētā personāla kvalifikāciju, pievienojot personāla kvalifikāciju apliecinošus dokumentus un pilnvarojumu veikt minētos pienākumus.

    - Pretendenta piedāvātais garantijas perioda nodrošināmo iekārtu, saistību un pakalpojumu apraksts.

    - Ja iepirkuma dokumentācijā ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalentu. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad pretendents piedāvājumam pievieno informāciju par ekvivalenta ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto produktu. Informācijā obligāti ir jānorāda, kurām pozīcijām tiek piedāvāts katrs ekvivalents. Pretendents savā piedāvājumā ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajās specifikācijās.

  - Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo un iesniedz atbilstoši Uzaicinājuma 1.pielikumā dotajai formai.

    - Pretendentam jābūt spējīgam nodrošināt kredītiestādes, kurai ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā, Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, neatsaucamu beznosacījumu garantiju:

      - Saistību izpildes nodrošināšanai 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās līguma summas,

      - Katra vagona garantijas laika nodrošināšanai – piegādāto vagonu garantija 5% (piecu procentu) apmērā no katra vagona iegādes summas.

    - Pretendents iesniedz kredītiestādes izsniegtu apliecinājumu, ka tā gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, izsniegs minētās garantijas. Apliecinājumā norāda precīzus garantiju apjomus, termiņus un noteikumus.

    - Pretendentam ir jānodrošina garantijas laiks vismaz 3 (trīs) gadi no katra vagona abpusējas pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.

  - Piedāvājuma nodrošinājums

    - Piedāvājuma nodrošinājums ir noteikts EUR 150 000,00 (viens simts piecdesmit tūkstoši euro) apmērā un minimālais termiņš 5 (pieci) mēneši no sākotnējā piedāvājuma atvēršanas dienas;

    - Piedāvājuma nodrošinājums ir noteiktās naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas garantija vai apdrošināšana par noteikto naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai;

    - Piedāvājuma nodrošinājumā ir ietverts nepārprotams apliecinājums par pirmā pieprasījuma nodrošinājuma EUR 150 000,00 (viens simts piecdesmit tūkstoši euro) apmērā izsniegšanu.

    - Piedāvājuma nodrošinājumam jāatbilst uzaicinājuma 4.pielikumā ietvertajiem noteikumiem.

# Piedāvājuma vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijS

  - Komisija pārbauda iesniegtā piedāvājuma atbilstību šajā uzaicinājumā, tā pielikumos noteiktajām prasībām un jebkurām citām prasībām, kas izriet no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu Likuma 57.pantu, Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā piedāvāto cenu un ar iepirkuma līguma priekšmetu saistītus kvalitātes kritērijus.

  - Vērtēšanas kritēriji, to īpatsvars, aprēķina algoritms:

| Nr.p. k. | Kritēriji | Piešķiramo punktu skaits kritērijā | Vērtēšanas nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Līgumcena (kopējās izmaksas bez PVN) | 97 | Kritērijam piešķiramo punktu skaitu aprēķina pēc formulas: A = Azem / Apied x N (Azem – viszemākā piedāvātā cena; Apied – vērtējamā piedāvājuma cena; N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība); |
| B. | Piegādāto vagonu garantijas perioda pagarinājums | 2 | Piedāvājumam piešķir punktus, ja pretendents piedāvā garantijas perioda pagarinājumu – par katru papildu garantijas pilnu kalendāra gadu piešķir 1 (vienu) punktu, bet kopā ne vairāk kā 2 (divus) punktus. Par garantijas perioda pagarinājumu tiek atzīts tāds pagarinājums, kurā tiek nodrošināti nemainīgi nosacījumi kā obligāti noteiktajā garantijas laikā. |
| C. | Energoefektīva vagona salona apkure | 1 | Pretendents iesniedz Tehnisko piedāvājumu, kur Tehniskās specifikācijas 4.19.3. punktā norāda klimata iekārtas apkures tipu un apkures lietderības koeficientu. Augstāko punktu skaitu (1 punkts) kritērijā piešķir piedāvājumam, kuram vagona salona apkures lietderības koeficients ir 1,5 vai lielāks (piemēram, klimata iekārtā tiek izmantots gaiss-gaiss siltumsūknis). 0 punktus piešķir, ja vagona salona apkures lietderības koeficients ir mazāks par 1,5. |
| Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits | 100 |  |

Pretendenta piedāvājuma skaitlisko vērtējumu aprēķina pēc formulas:

G=A+B+C+D (G – pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums);

  - Katrs komisijas loceklis novērtē katru no atbilstošajiem piedāvājumiem saskaņā ar minētajiem kritērijiem.

  - Aprēķinot katram piedāvājumam piešķiramo punktu skaitu atbilstoši kritērijiem, katrā gadījumā punktu skaitu matemātiski noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata.

  - Komisijas locekļu individuālos vērtējumus apkopo, katra piedāvājuma iegūtos punktus saskaita un sadala ar to komisijas locekļu skaitu, kas veikuši piedāvājumu individuālo vērtēšanu.

  - Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu/piedāvājuma variantu, kas ieguvis vislielāko kopējo punktu skaitu.

  - Ja Komisija konstatēs, ka, veicot piedāvājumu novērtēšanu, vismaz 2 (divi) piedāvājumi ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, izšķirošais piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs tiek noteikts – cena, attiecīgi, ja vismaz 2 (divi) piedāvājumi būs ieguvuši vienādu punktu skaitu, par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kurš būs ieguvis augstāku punktu skaitu vērtēšanas kritērijā “Cena”.

# Pielikumi

- Pielikums Nr.1: Finanšu piedāvājuma forma;

- Pielikums Nr.2: Vērtēšanas kārtība;

- Pielikums Nr.3: Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji un kārtība;

- Pielikums Nr.4: Piedāvājuma nodrošinājuma noteikumi;

- Pielikums Nr.5: Tehniskais piedāvājums /Tehniskā specifikācija;

- Pielikums Nr.6: Līguma projekts.

# SIA “Liepājas tramvajs”

# Sarunu procedūras LT 2018/1

# Uzaicinājuma 1.pielikums

# finanšu piedāvājums

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs: |  |

Mēs piedāvājam veikt Sarunu procedūrā, publicējot dalības uzaicinājumu ,,Tramvaja vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā”” (LT 2018/1) paredzētās piegādes saskaņā ar sarunu procedūras noteikumiem.

Mūsu piedāvātā līgumcena ir:

| Kopējā 6 (sešu)* vagonu Līgumsumma**, EUR, neskaitot PVN | skaitļiem | vārdiem |
| --- | --- | --- |

* piegādāto vagonu skaits var tikt precizēts atkarībā no tramvaja vagona piedāvātās cenas un pieejamā finansējuma;

** katra piegādātā vagona cena tiks veikta proporcionāli norādītajai Līgumsummai.

| Piegādāto vagonu garantijas periods*** | skaitļiem | vārdiem |
| --- | --- | --- |

*** norāda garantijas termiņu gados no  nodošanas – pieņemšans akta parakstīšanas.

Apņemamies iepirkuma procedūrā ,,Tramvaja vagonu iegāde videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai Liepājā”” (LT 2018/1) minētās piegādes veikt 34 (trīsdesmit četru) mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas un nodrošināt vagoniem garantiju saskaņā ar līguma nosacījumiem.

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līguma summu un piedāvāto piegāžu izpildi, līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam un līguma nosacījumiem.

Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ierēķināti visi ar vagonu ražošanu, pārbaudi, piegādēm un darbinieku apmācībām, kā arī garantijas perioda nodrošināšanu saistītie izdevumi.

Apliecinām, ka līgumcena, kas norādīta piedāvājumā attiecināma tikai uz pilnībā pabeigtu līguma izpildi noteiktajā izpildes termiņā, tādēļ piedāvājuma summā iekļautas visas prognozējamās papildizmaksas, tai skaitā izmaksas neparedzētiem gadījumiem un visa veida riski.

Ar šo apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu un nodrošinājumu, kādu prasa iepirkuma procedūras dokumenti, un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas šīs iepirkuma procedūras uzaicinājumā un līguma projektā.

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar kura projektu esam iepazinušies un piekrītam.

| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Datums |  |

|  |  | SIA “Liepājas tramvajs” Sarunu procedūras LT 2018/1 Uzaicinājuma 2.pielikums |
| --- | --- | --- |

VĒRTĒŠANAS NOSACĪJUMI

Iepirkuma procedūru veic ar SIA “Liepājas tramvajs” 2017.gada 2.augusta rīkojumu Nr.4 izveidotā Iepirkumu komisija (Uzaicinājumā arī – Komisija)

Piedāvājumu noformējuma pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.

Piedāvājumu noformējuma pārbaudes un piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma pārbaudē un vērtēšanā.

Pārbaudot piedāvājumu atbilstību uzaicinājuma prasībām, Komisija pārbauda atbilstību noformējuma prasībām, atbilstību nolikuma un tā pielikumu un veic piedāvājuma izvēli.

Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

Ja Komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.

Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.

Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija var pieaicināt ekspertu.

Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam.

Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt Komisiju pieprasīt no pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai.

Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai.

Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā.

Komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 59.pantā noteikto kārtību. Piedāvājumu, kuru komisija atzīst par nepamatoti lētu pēc tā pārbaudes saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 59.pantu, Komisijai ir tiesības izslēgt no turpmākas dalības konkursā.

|  |  | SIA “Liepājas tramvajs” Sarunu procedūras LT 2018/1 Uzaicinājuma 3.pielikums |
| --- | --- | --- |

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA NOTEIKUMI

      - Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs un spēkā esamības termiņš ir noteikts uzaicinājuma 3.3.punktā.

      - Piedāvājuma nodrošinājums ir noteiktās naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas garantija vai apdrošināšana par noteikto naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai.

      - Piedāvājuma nodrošinājumam ir jāstājas spēkā ne vēlāk kā piedāvājumu iesniegšanas termiņā. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

3.1. piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajam termiņam;

3.2. līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz šādu saistību izpildes nodrošinājumu;

3.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

      - Piedāvājuma nodrošinājums piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā ir no pretendenta puses neatsaucams.

      - Pasūtītājam nav jāprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no pretendenta pirms prasības iesniegšanas piedāvājuma nodrošinājuma devējam un nav jāprasa pretendenta saskaņojums, lai iesniegtu pieprasījumu piedāvājuma nodrošinājuma izmaksai.

      - Piedāvājuma nodrošinājuma devējam jāizmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājums pēc pirmā pieprasījuma uz Pasūtītāja norādīto kontu, nepieprasot nekādus papildu pierādījumus vai paskaidrojumus.

      - Piedāvājuma nodrošinājuma summas izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas no pieprasījuma iesniegšanas dienas.

      - Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

8.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

8.2. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

8.3. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

      - Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā bankas garantiju, tam jāatbilst Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumiem Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758). Bankas izdotā nodrošinājuma dokumentu pievieno piedāvājumam. Piedāvājumam pievienojams un iesniedzams ar drošu elektronisko parakstu parakstīts piedāvājuma nodrošinājums.

      - Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz apdrošināšanas polises formā, apdrošināšanas polisi un maksājuma dokumentu, kas apliecina, ka apdrošināšanas polise ir apmaksāta un ir spēkā pievieno piedāvājumam. Piedāvājumam pievienojams un iesniedzams ar drošu elektronisko parakstu parakstīts piedāvājuma nodrošinājums.

      - Ja piedāvājuma nodrošinājums ir noteiktās naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, Pasūtītājs kļūst par šo finanšu līdzekļu īpašnieku un neatmaksā pretendentam iemaksāto summu jebkurā no šādiem gadījumiem:

11.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

11.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;

11.3. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu.

      - Ja piedāvājuma nodrošinājums ir noteiktās naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā:

12.1. uzaicinājuma 3.3.punktā noteiktā naudas summa ir jāiemaksā pilnā apjomā SIA “Liepājas tramvajs” (reģistrācijas Nr.42103005911) kontā LV05UNLA0050016261453 (AS SEB Banka) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, maksājuma uzdevumā norādot precīzu iepirkuma identifikācijas numuru,

12.2. maksājuma dokumentu, kas apliecina piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu, pievieno piedāvājumam;

12.3. iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu pilnā apjomā pasūtītājs atmaksā pretendentam pēc iepirkuma līguma noslēgšanas vai piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām, kā arī gadījumos, kad iepirkuma komisija pieņems lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai izbeigšanu bez rezultātiem, pēc tam, kad būs beidzies Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktais komisijas lēmuma apstrīdēšanas termiņš. Pasūtītājs izdarīs maksājumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc jebkura no iepriekš minēto apstākļu iestāšanās dienas.

# Footnotes

2017.gada 2.februāra likums “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums”, spēkā no 2017.gada 1.aprīļa, skatīt: http://likumi.lv/doc.php?id=216076

Skatīt: https://likumi.lv/ta/id/289808-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba

Latvijas Republikā spēkā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, skatīt: http://likumi.lv/doc.php?id=10127.

Latvijas Republikā spēkā 2010.gada 6.maija likums “Dokumentu juridiskā spēka likums”, spēkā no 2010.gada 1.jūlija, skatīt: http://likumi.lv/doc.php?id=210205.

Latvijas Republikā spēkā 2002.gada 31.oktobra likums “Elektronisko dokumentu likums”, spēkā no 2003,.gada 1.janvāra, skatīt: https://likumi.lv/doc.php?id=68521.

Latvijas Republikā spēkā 2007.gada 22.marta likums “Dokumentu legalizācijas likums”, spēkā no 2007.gada 18.aprīļa, skatīt: http://likumi.lv/doc.php?id=155411.

Latvijas Republikā spēkā Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” , skatīt: http://likumi.lv/doc.php?id=219491